Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Заполосная основная общеобразовательная школа Азовского района.

.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

в здании школы и на прилегающей территории

(разработана согласно раздела XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390)

ИОТ–001–12

СОГЛАСОВАНО:                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК:                                                       Директор школы:

__________ Л.Г.Бережная.                                           __________Е.Н.Бережная

«11» января 2016 год                                                  «11» января 2016 год

# ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

в здании школы и на прилегающей территории

(разработана согласно раздела XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390)

## ИОТ-001-12

1. Содержание территории, зданий и помещений

1.1.  Образовательное учреждение перед началом учебного года должно быть принято соответствующими комиссиями, в состав которых  включаются представители государственного пожарного надзора.

1.2.  Территория образовательного учреждения  должна содержаться   в чистоте. Отходы  горючих  материалов, опавшие листья и сухую траву следует  регулярно убирать и вывозить с  территории.

1.3.  Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны.  О  закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомить пожарную охрану.

1.4.  Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

1.5.  Разведение костров, сжигание мусора на территории запрещается.

1.6.  В образовательном учреждении классы (группы) детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа,

1.7.  Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.

1.8.   Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовых  и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

1.9.  В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные  знаки безопасности.

1.10.  Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы  не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.

1.11. Двери  лестничных    клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь уплотнения  в притворах, оборудованы устройствами самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

1.12.  В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.

1.13.  Помещения образовательного  учреждения  должны быть  оборудованы средствами оповещения людей о пожаре.  Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная    и    радиотрансляционная сети,   специально   смонтированные сети вещания, речевая пожарная сигнализация, звонки и другие звуковые сигналы.

1.14.  Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

1.15.   Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания должны содержаться  в исправном состоянии. Допускается  нижнюю часть наружных вертикальных  лестниц закрывать легкоснимаемыми  щитами на высоту не более 2,5 м от уровня земли.

В зданиях образовательных учреждений проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

1.16.  Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легко  воспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с пребыванием детей, а также  в подвалах и цокольных помещениях не допускается.

1.17.   Приямки окон подвальных и цокольных помещений должны содержаться в чистоте.  Не допускается устанавливать   на   приямках   и   окнах  несъемные металлические решетки, загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные проемы.

1.18. В зданиях образовательных учреждений запрещается:

а)  производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

б)	 использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

в)	 устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные,  декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных  с пребыванием  людей,  лестничных   клеток,  коридоров, холлов и вестибюлей;

г)  снимать дверные полотна в проемах,  соединяющих коридоры с лестничными клетками;

д) забивать двери эвакуационных выходов;

е) применять для отопления нестандартные нагревательные устройства;

ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений;

з)  устанавливать зеркала и устраивать  ложные двери на путях эвакуации;

и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;

к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

л) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

м) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня. для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;

н) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

о) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы,

1.19. Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных  из негорючих материалов, с обогревом  радиаторами водяного отопления.

1.20. Огневые и сварочные работы могут производиться только с письменного разрешения руководителя образовательного учреждения.  Эти  работы должны производиться согласно требованиям правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ  на объектах народного хозяйства.

1.21. Пользоваться  утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях, под наблюдением  работника образовательного учреждения. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

1.22.  Все здания и помещения образовательного учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

1.23.  По окончании занятий в классах, мастерских,  кабинетах и лабораториях учителя, преподаватели, лаборанты, мастера производственного обучения и другие работники детского учреждения должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения,  обесточив электросеть.

2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

2.1. Перед началом отопительного сезона  калориферные установки, печи и другие приборы  отопления, а также перед началом учебного  года системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги  должны быть тщательно проверены и  отремонтированы, а обслуживающий  их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

2.2.  Неисправные устройства систем  отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также  кухонные очаги эксплуатировать не допускается.

2.3.  Использование  вентиляционных  каналов для отводов продуктов сгорания  от газовых приборов запрещается.

2.4.   Хранение в вентиляционных   камерах оборудования и материалов запрещается.

2.5. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки,   шиберы, клапаны), установленные на воздуховодах  в  местах  пересечения   противопожарных   преград, устройства блокировки  вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные  разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит должны содержаться в исправном состоянии.

2.6.	 При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) отключать огнезадерживающие устройства;

б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;

в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

2.7.   В местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

3.1.  Электрические сети и электрооборудование, используемые в образовательном учреждении, и их  эксплуатация должны  отвечать требованиям  действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

3.2.  Администрация образовательного учреждения обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей,   своевременное   проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 3.1.

3.3. Соединения,  оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

3.4.Устройство и эксплуатация временных электросетей  за исключением  электропроводки,   питающей  места производства строительных и временных  ремонтно-монтажных  работ, не  допускается.

3.5.  В производственных, складских и  других   помещениях с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение  (со стеклянными колпаками).

3.6.  Переносные светильники должны  быть оборудованы защитными стеклянными  колпаками  и металлическими  сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие   кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, стойкой  к  окружающей среде.  Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных  коробок со штепсельными розетками.

3.7.	Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается.

3.8. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

3.9. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

3.10.  Все неисправности в электросетях   и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое  замыкание,  сверхдопустимый нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети  и электрооборудование   следует немедленно отключать до приведения  их  в  пожаробезопасное  состояние.

3.11.	  При эксплуатации электроустановок запрещается:

а)   использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б)	оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

в)     пользоваться поврежденными  (неисправными)  розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

г)	 завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых  ламп)  на электрических   проводах;

д)	 использовать ролики, выключатели,  штепсельные  розетки для подвешивания одежды и других предметов;

е)	 применять для прокладки электросетей  радио- и телефонные провода;

ж)	  применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

з)	снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

3.12.	 Всякого рода новые подключения  различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных  приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких   подключений.

3.13.   Во всех помещениях  (независимо от их  назначения),  которые по окончании  работ   закрываются и не контролируются,  все   электроустановки  (кроме холодильников)  должны  отключаться.

3.14.  Используемые  для отопления  не  больших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

3.15.	Образовательное учреждение  должно быть обеспечено электрическими фонарями на случай отключения  электроэнергии.

4. Противопожарное водоснабжение

4.1   Администрация образовательного учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание,  исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения систем противопожарного  водоснабжения (наружных водопроводных  сетей с установленными на них  пожарными гидрантами и указателями пожарных  водоемов и  резервуаров).

4.2.  В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить пожарную охрану.

4.3.  Крышки люков пожарных  резервуаров и колодцев подземных  гидрантов  должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от  грязи, льда и снега.

5. Установки пожарной автоматики

5.1.  Администрация образовательного учреждения должна обеспечить работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться в соответствии с инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Учреждения, не имеющие возможности собственными силами осуществлять техническое обслуживание установок и содержать обслуживающий персонал, обязаны заключить соответствующие договора на обслуживание установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации со специализированными организациями.

5.2.  При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией контроль за качеством их выполнения осуществляет должностное лицо образовательного учреждения, ответственное за эксплуатацию установок.

5.3.  Установки пожарной автоматики  должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

5.4.  В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту,  проведение которых связано с отключением установок, администрация образовательного учреждения обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану.

5.5.  При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

а)	устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки  и заглушки;

б)	загромождать  подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

в)	складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;

г)	использование трубопроводов установок для подвески или крепления  какого-либо оборудования;

д)	нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.

6. Первичные средства пожаротушения

6.1.	Образовательное учреждение должно быть оснащено первичными  средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и
пожарными кранами.

6.2.  Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать
требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001

6.3.  Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:

а)	путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от  уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

б)	путем установки в пожарные шкафы, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

6.4.  Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющейся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и
шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

6.5.	Огнетушители должны  размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей.

6.6.  Огнетушители, размещаемые вне  помещений или в неотапливаемых помещениях, подлежат съёму на холодный период. В этих случаях на пожарных стендах должна быть информация о месте их расположения.

6.7.  На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен  должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

6.8.  При эксплуатации и техническом  обслуживании огнетушителей следует  руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

6.9.  Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом руководителя образовательного учреждения.

6.10. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

7. Требования пожарной безопасности

для помещений различного назначения

7.1. учебные классы и кабинеты.

7.1.1.  В учебных классах и кабинетах  следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п.

7.1.2. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п., размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на  стеллажах или на стационарно установленных стойках.

7.1.3. Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые  не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускается.

7.1.4.	 Хранение фильмокопий,  диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. должно осуществляться в специально выделенных для этой цели помещениях.

7.1.5. Запрещается складывать обрезки и куски кино- и фотопленки и магнитной ленты в общие ящики с мусором, бумагой и другими материалами.

7.1.6. Хранение пиломатериала для организации технического обучения в столярной мастерской должно осуществляться из расчета одного учебного дня.

7.1.7. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку помещений мастерских технического труда.

8. Требования пожарной безопасности

при проведении культурно-массовых мероприятий

8.1.  Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) являются руководители образовательных учреждений.

8.2.	 Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель образовательного учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаро-
тушения, связи и пожарной автоматики.

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

8.3.  На время проведения культурно- массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников образовательного учреждения и учащихся старших классов.

8.4.   Во время проведения культурно- массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители.  Эти лица должны  быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

8.5.  Культурно-массовые мероприятия должны проводиться:

а)	в зданиях 1 и 2 степени огнестойкости — в помещениях любого этажа;

б)	в зданиях 3-5 степени огнестойкости — только в помещениях 1 этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий 5 степени огнестойкости должны быть оштукатурены или
обработаны огнезащитным составом. Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных помещениях и цокольных помещениях запрещается.

8.6.  Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов

8.7.  Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0, 75 кв. м  на  человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв. м на одного человека
(без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

8.8.  Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более:

|  | при односторонней эвакуации | при двухсторонней эвакуации |
| --- | --- | --- |
| в зданиях 1,2 и 3 степени огнестойкости | 30 | 60 |
| в зданиях 4 и 5 степени огнестойкости | 15 | 30 |

8.9.  Расстояние между рядами должно быть:

| количество непрерывно установленных мест в ряду | наименьшее расстояние между спинками сидений (в метрах) | ширина прохода между рядами в метрах |
| --- | --- | --- |
| при односторонней эвакуации | при двухсторонней эвакуации |  |  |
| до 7 | до 15 | 0,80 | 0,35 |
| 8-12 | 16-25 | 0,85 | 0,40 |
| 13-20 | 26-40 | 0,90 | 0,45 |
| 21-25 | 41-45 | 0,95 | 0,50 |
| 26-30 | 51-60 | 1,00 | 0,55 |

8.10. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.  Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.

8.11.	В помещениях для культурно- массовых мероприятий все кресла и  стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу.  В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться.

8.12. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При  наличии  людей  в  помещениях световые указатели должны быть во
включенном состоянии.

8.13. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также демонстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах образовательных учреждений  разрешается  только  в строгом соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий, культурно-просветительных  учреждений, кинотеатров и киноустановок.

8.14.	 В помещениях, используемых  для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

б)	оклеивать стены и потолки обоями  и бумагой;

в)	применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;

г)	хранить бензин, керосин и другие  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

д)	хранить имущество, инвентарь и  другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;

е)	применять предметы оформления   помещений, декораций и сценическое оборудование, изготовленное из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);

ж)	применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с
применением  химических и других веществ, могущих вызвать загорание;

з)	устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся  материалов;

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;

к) устанавливать на окнах глухие решетки.

8.15. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней  смежных помещений, в проходах должны устраиваться пологие пандусы.

8.16. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.

8.17.  Руководители образовательных  учреждений обязаны производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия.

8.18. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом   основании   (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, что бы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от  стен и потолка.   При отсутствии в образовательном учреждении электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное время.

8.19. Оформление иллюминации елки должно проводиться опытным электриком.

8.20. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований правил устройства электроустановок.  Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 вт.    При этом  электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами.    Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

8.21.  При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться

до выяснения неисправностей и их устранения.

8.22.  Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты,  бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, непропитанных огнезащитным составом, запрещается.

8.23. При оформлении елки запрещается:

а)	использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

б)	применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

в)	обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

9. Порядок действий в случае возникновения пожара

9.1.  В случае возникновения пожара действия работников образовательных учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

9.2.	 Каждый работник образовательного  учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов,  повышение температуры и т.п.), обязан:

а)	немедленно сообщить об этом по телефону «01» (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения «проспект Победы 10 В»,  место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б)	задействовать систему оповещения  людей о пожаре;

в) приступить самому и  привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

г) известить о пожаре руководителя образовательного учреждения или  заменяющего его работника;

д) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

9.3. Секретарь директора школы или заменяющий его работник обязан сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и оповестить (информировать) руководство школы и дежурного администратора.

9.3. Руководитель образовательного учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

а)	 проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

в)   организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания,  по имеющимся спискам и классным журналам;

г) выделить для встречи пожарных  подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей  и водоисточников;

д) проверить включение в работу  автоматической системы пожаротушения;

е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации  людей и ликвидации пожара;

и) организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

л) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

9.4.  При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а) с учетом сложившейся обстановки  определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью   учителям,   преподавателям и другим работникам образовательного учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

в ) эвакуацию детей следует начинать  из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.
Детей  младшего возраста следует  эвакуировать в первую очередь;

г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду  с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;

е)  выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

ж)  при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

з) воздерживаться от открывания окон  и дверей, а также от разбивания стекол   во избежание распространения огня и дыма а смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Ответственный

за противопожарное состояние здания и прилегающей территории

Степанова О.И.